## Slide 1
NT531 · Đánh giá hiệu năng mạng máy tính
VPC Peering và Transit Gateway
Độ trễ mạng, chất lượng ứng dụng và hàng đợi
Nguyễn Ngọc Minh · 24521068
Nguyễn Huy Nhật · 24521253
Nguyễn Trung Kiên · 24520885
Giảng viên: Đặng Lê Bảo Chương
Notes: Thời lượng gợi ý: 25 giây.
Em chào thầy. Nhóm chúng em gồm Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Huy Nhật và Nguyễn Trung Kiên. Đồ án đánh giá VPC Peering và Transit Gateway trên AWS, đồng thời xem khả năng phục vụ của ứng dụng ảnh hưởng thế nào đến chất lượng dịch vụ. Chúng em trình bày kiến trúc, kết quả đo và cách dùng định luật Little để giải thích hàng đợi.
Nguồn:
docs/34-bao-cao-tong-hop.md

## Slide 2
Câu hỏi nghiên cứu
02
Mạng nhanh hơn có giúp ứng dụng
đáp ứng deadline khi gần công suất?
RTT của hai đường mạng
So sánh cùng EC2, ghép hai mode
trong từng block.
Khả năng phục vụ tại worker
Can thiệp 8 và 16 slots
ở tải 600 và 800 yêu cầu/s.
Hai lớp đo: ICMP cho RTT mạng và HTTP cho chất lượng ứng dụng.
Notes: Thời lượng gợi ý: 40 giây.
Ban đầu nhóm muốn biết Peering hay Transit Gateway có hiệu năng tốt hơn. Nhưng một câu trả lời chung như vậy dễ bỏ qua ứng dụng. Vì vậy nhóm tách thành hai câu hỏi cụ thể. Thứ nhất, trên cùng cặp máy, RTT khác nhau bao nhiêu khi đổi đường mạng? Thứ hai, khi ứng dụng gần công suất phục vụ, giảm độ trễ mạng hay tăng khả năng xử lý sẽ cải thiện deadline rõ hơn? Hai câu hỏi dẫn đến hai nhóm thí nghiệm, đo mạng và can thiệp slots tại worker.
Nguồn:
docs/34-bao-cao-tong-hop.md
docs/35-pham-vi-rut-gon-va-ket-luan.md

## Slide 3
Kiến trúc mạng trên cùng bốn VPC
03
VPC Peering full mesh
VPC A
EC2 A
VPC B
EC2 B
VPC C
EC2 C
VPC D
EC2 D
6 kết nối cặp
Transit Gateway
VPC A
VPC B
VPC C
VPC D
TGW
1 hub, 4 attachment
Cùng bốn EC2. Đổi đích route để chọn mode. IP private cho phép đo, EIP cho SSH.
Notes: Thời lượng gợi ý: 50 giây.
Mỗi VPC có một EC2. Để bốn VPC liên lạc trực tiếp với nhau bằng Peering, nhóm tạo sáu kết nối cặp. Với Transit Gateway, bốn VPC gắn vào một hub bằng bốn attachment. Hai cách đều phục vụ cùng tập máy và cùng các chiều liên lạc. Khi đo, nhóm đổi đích route sang Peering hoặc TGW, không thay loại EC2. Lưu lượng đo dùng IP private. Elastic IP chỉ giúp nhóm SSH từ máy cá nhân, nên không nằm trên đường truyền benchmark.
Nguồn:
infra/terraform/full-mesh.tf
infra/terraform/transit-gateway.tf
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html

## Slide 4
Ứng dụng gọi hai worker song song
04
A
Tạo tải
B
Gateway
C
Worker
D
Worker
HTTP
Hai lời gọi song song
Hàng đợi trước slots
8 hoặc 16 lời gọi
phục vụ đồng thời
Mỗi worker:
I/O mô phỏng 10 ms
Phản hồi 4 KiB
800 yêu cầu/s tại A tạo khoảng 800 lời gọi/s trên từng worker C và D.
Notes: Thời lượng gợi ý: 50 giây.
Máy A tạo tải theo lịch và gửi HTTP đến gateway B. B gọi C và D song song, chờ cả hai kết quả rồi trả về A. Mỗi worker có hàng đợi trước một bộ slots. Một slot cho phép một lời gọi đang phục vụ, không phải một vCPU. Phần phục vụ mô phỏng chờ I/O mười mili giây và trả bốn KiB. Ở mức tám trăm yêu cầu mỗi giây tại A, mỗi worker nhận khoảng tám trăm lời gọi mỗi giây. Tổng C và D mới là một nghìn sáu trăm, không được nhầm thành tải trên từng worker.
Nguồn:
experiments/application-qos/app.py
results/application-slots-confirmation-v1/protocol.json

## Slide 5
Thiết kế và dữ liệu đã chốt
05
c6i.large · us-east-1a · MTU 1500
Phép đo | Đã thu | Trong mỗi block
RTT A–B | 5 block | 2 mode × 3 lượt × 100 probe
Ứng dụng | 3 block | 2 mode × 2 slots × 2 mức tải
Ứng dụng: 5 s warm-up, 15 s đo, deadline 50 ms.
Tổng 252.000 yêu cầu theo lịch qua 24 điều kiện.
Kế hoạch 16 block rút gọn vì ngân sách.
Thống kê mô tả trên dữ liệu đã thu.
Notes: Thời lượng gợi ý: 50 giây.
Nhóm giữ cùng loại c6i.large, cùng Availability Zone us-east-1a và MTU một nghìn năm trăm. Đợt RTT có năm block, mỗi block chứa cả hai mode và mỗi mode có ba lượt, mỗi lượt một trăm gói. Đợt ứng dụng có ba block. Mỗi block thử đủ hai đường mạng, hai mức slots và hai mức tải, tức tám điều kiện. Nhóm đổi thứ tự các điều kiện theo lịch đã khóa. Kế hoạch xác nhận ban đầu là mười sáu block nhưng đã rút gọn vì ngân sách. Vì vậy kết quả hôm nay là thống kê mô tả, không trình bày p-value xác nhận.
Nguồn:
results/confirmation-rtt-v1/protocol.json
results/application-slots-confirmation-v1/protocol.json
results/study-scope-decision-20261013.json

## Slide 6
Chỉ số gắn với chất lượng dịch vụ
06
RTT
Thời gian đi và phản hồi
Đơn vị: ms
P95
k = ⌈0,95 × n⌉
P95 = x₍ₖ₎
SLI đúng hạn
p̂ = N_good / N_sched
SLI = 100 × p̂ (%)
n: số độ trễ hợp lệ. x₍ₖ₎: giá trị thứ k sau khi sắp tăng dần.
N_good: số yêu cầu đúng hạn. N_sched: số yêu cầu theo lịch.
Đúng hạn: HTTP thành công và hoàn thành ≤ 50 ms từ lịch gửi.
QoS: trang PDF 4, 26, 41–42. Nearest rank là lựa chọn tính toán của nhóm.
Notes: Thời lượng gợi ý: 55 giây.
RTT là thời gian gói đi đến đích và phản hồi về máy gửi, đơn vị mili giây. Với ứng dụng, nhóm dùng P95 để nhìn các yêu cầu chậm, thay vì chỉ nhìn trung bình. Nhóm sắp độ trễ tăng dần và lấy vị trí làm tròn lên của không phẩy chín mươi lăm nhân số mẫu. SLI đúng hạn là số yêu cầu thành công trong năm mươi mili giây chia toàn bộ yêu cầu theo lịch. Năm mươi mili giây là ngưỡng thí nghiệm của nhóm. Yêu cầu HTTP thành công nhưng trả chậm vẫn không đạt deadline. P95 chỉ dùng các yêu cầu hoàn thành thành công, còn mẫu số SLI vẫn gồm cả lỗi và trễ.
Nguồn:
docs/36-cong-thuc-bam-bai-giang.md
NT531 - Internet Performance, QoS and Cloud-Native Metrics.pdf, trang PDF 4, 26, 41–42

## Slide 7
RTT Peering thấp hơn trong cả 5 block
07
Chart: RTT trung bình (ms)
| Block 1 | Block 2 | Block 3 | Block 4 | Block 5
Peering | 0.21133 | 0.20667 | 0.19 | 0.12433 | 0.13433
TGW | 0.44167 | 0.44633 | 0.61567 | 0.43 | 0.49233
+0,3119 ms
TGW trừ Peering
Trung bình 5 block
Khoảng chênh lệch
0,2303–0,4257 ms
0 / 3.000 thiếu phản hồi
12–13/10/2026. Mỗi cột là trung bình một mode trong block. Nguồn: analysis RTT.
Notes: Thời lượng gợi ý: 50 giây.
Biểu đồ cho thấy RTT trung bình của hai mode trong từng block. Để so sánh, nhóm lấy TGW trừ Peering trong cùng block. Cả năm chênh lệch đều dương, với trung bình khoảng không phẩy ba một hai mili giây và khoảng từng block từ không phẩy hai ba không đến không phẩy bốn hai sáu. Không ghi nhận thiếu phản hồi trong ba nghìn probe được phân tích. Kết luận là Peering có RTT thấp hơn trong cấu hình và những block này. Nhóm không gọi phần chênh lệch là thời gian xử lý nội bộ của TGW, vì RTT còn gồm endpoint và toàn bộ đường đi.
Nguồn:
results/confirmation-rtt-v1/analysis.json

## Slide 8
16 slots cải thiện rõ tỷ lệ đúng hạn
08
Chart: Tỷ lệ đúng hạn ≤ 50 ms
| Peering | TGW
8 slots | 0.030444 | 0.032722
16 slots | 1 | 1
+96,84
điểm phần trăm
Hiệu ứng trung bình
của can thiệp slots
800 yêu cầu/s
3 block
36.000 request/điều kiện
Tỷ lệ gộp các request quan sát. Hiệu ứng tính theo block. 100% chỉ trong cửa sổ đã đo.
Notes: Thời lượng gợi ý: 55 giây.
Đây là kết quả tại tám trăm yêu cầu mỗi giây, tổng hợp ba block. Khi chỉ có tám slots, tỷ lệ đúng hạn khoảng ba phẩy không bốn phần trăm qua Peering và ba phẩy hai bảy phần trăm qua TGW. Khi tăng lên mười sáu slots, cả hai mode đạt đủ ba mươi sáu nghìn yêu cầu đúng hạn trên ba mươi sáu nghìn yêu cầu theo lịch. Hiệu ứng tăng slots, tính trong cùng block và mode rồi trung bình, là chín mươi sáu phẩy tám bốn điểm phần trăm. Đây là điểm phần trăm, không phải phần trăm tăng tốc. Một trăm phần trăm trong cửa sổ đo cũng không bảo đảm mọi phiên tương lai đều như vậy.
Nguồn:
results/analysis/reduced-study-summary.json
results/application-slots-confirmation-v1/analysis.json

## Slide 9
P95 cho thấy độ trễ tăng mạnh ở 8 slots
09
Đường mạng | Slots | P95 từng block (ms)
Peering | 8 | 1.350,096–1.499,226
Peering | 16 | 12,651–12,698
TGW | 8 | 1.225,784–1.327,874
TGW | 16 | 12,875–13,248
Ở 600 yêu cầu/s: cả 4 điều kiện đạt 100% đúng hạn
trong dữ liệu đã thu.
Min–max của P95 trong 3 block, không phải CI hoặc P95 gộp. Chỉ xét hoàn thành thành công.
Notes: Thời lượng gợi ý: 40 giây.
Bảng này bổ sung ý nghĩa cho tỷ lệ deadline. Qua Peering, tám slots có P95 khoảng một phẩy ba năm đến một phẩy năm giây, còn mười sáu slots chỉ khoảng mười hai phẩy bảy mili giây. TGW có cùng hiện tượng tăng mạnh ở tám slots và giảm về khoảng mười ba mili giây ở mười sáu slots. Các khoảng là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của P95 từng block, không phải khoảng tin cậy. Tại sáu trăm yêu cầu mỗi giây, cả bốn điều kiện đều đạt một trăm phần trăm đúng hạn trong dữ liệu đã đo.
Nguồn:
results/analysis/reduced-study-summary.json

## Slide 10
Định luật Little giải thích số lời gọi chờ
10
Lq = λ × Wq
Lq: số lời gọi chờ trung bình
λ: tốc độ vào worker (lời gọi/s)
Wq: thời gian chờ trung bình (s)
732,287 × 0,700951
≈ 513,297 lời gọi chờ
Worker C · Peering · 800 rps · block 3
8 slots: Wq ≈ 700,951 ms
16 slots: Wq ≈ 0,005239 ms
Arrival: trang PDF 62–66. Cửa sổ chứa trọn cohort và đuôi xử lý. Kiểm tra nhất quán log.
Notes: Thời lượng gợi ý: 65 giây.
Định luật Little trong bài giảng liên hệ số công việc trung bình, tốc độ và thời gian. Với phần hàng đợi, nhóm viết L q bằng lambda nhân W q. L q là số lời gọi chờ trung bình, lambda là lời gọi mỗi giây và W q là thời gian chờ trung bình tính bằng giây. Ví dụ worker C, Peering, tám slots, block ba: bảy trăm ba mươi hai phẩy hai tám bảy nhân không phẩy bảy không không chín năm một cho khoảng năm trăm mười ba phẩy hai chín bảy lời gọi chờ. Tốc độ này tính trên cửa sổ chứa trọn nhóm lời gọi và đuôi xử lý, nên khác tám trăm cấu hình. Hai vế cùng lấy từ log để kiểm tra nhất quán, không phải một kiểm định thống kê độc lập.
Nguồn:
results/analysis/queue-occupancy-audit.json
docs/36-cong-thuc-bam-bai-giang.md
NT531 - Lecture 02 - Arrival Processes and Queuing Systems.pdf, trang PDF 62–66

## Slide 11
8 slots gần công suất phục vụ danh nghĩa
11
μnom = M / s
ρnom = λcfg × s / M
M: slots trên một worker. s = 0,010 s/lời gọi.
λcfg: tải cấu hình trên từng worker.
Tải / worker | Slots | μnom (lời gọi/s) | ρnom
600 /s | 8 | 800 | 0,75
800 /s | 8 | 800 | 1,00
800 /s | 16 | 1.600 | 0,50
Ước lượng danh nghĩa từ slots và I/O mô phỏng. ρnom không phải %CPU. Arrival: trang PDF 3, 66.
Notes: Thời lượng gợi ý: 45 giây.
Nhóm dùng một ước lượng đơn giản để đọc cơ chế. Nếu M slots và mỗi lời gọi giữ slot s giây, công suất danh nghĩa là M chia s. Với tám slots và mười mili giây, công suất là tám trăm lời gọi mỗi giây. Tải tám trăm vì thế gần công suất danh nghĩa, ít dư địa cho overhead. Mười sáu slots cho công suất danh nghĩa một nghìn sáu trăm, tức mức tải chỉ bằng một nửa. Đây là mô hình slots và I/O giả lập, không phải giới hạn AWS, không phải phần trăm CPU, và nhóm không giả định traffic Poisson để dùng công thức M/M/1.
Nguồn:
docs/36-cong-thuc-bam-bai-giang.md
NT531 - Lecture 02 - Arrival Processes and Queuing Systems.pdf, trang PDF 3, 66

## Slide 12
OpenTelemetry theo dõi một yêu cầu
12
12 trace thật
120 span
Collector nhận
Tempo lưu
Grafana hiển thị
Trace smoke đã lưu
Replay giữ ID/thời gian
10 span trong ảnh
Trace tải nhẹ minh họa luồng gọi. Log phiên chính đo hàng đợi ở 800 rps. Hostmetrics EC2 chưa bật.
Notes: Thời lượng gợi ý: 45 giây.
Nhóm giữ trace của hai phiên smoke thật, tổng cộng mười hai trace và một trăm hai mươi span. Collector nhận trace, Tempo lưu và Grafana hiển thị. Ảnh cho thấy một yêu cầu có mười span, tổng khoảng mười hai phẩy ba mili giây. Hai nhánh gọi C và D chồng thời gian nhau, thể hiện chạy song song. Worker queue khoảng mười ba đến mười bốn micro giây trong yêu cầu tải nhẹ này. Đây là trace nhập lại giữ nguyên ID và thời gian, không phải trace của phiên tám trăm rps. Log của thí nghiệm chính mới giải thích backlog khi tải, còn trace giúp hiểu luồng dịch vụ.
Nguồn:
docs/images/application/grafana-demo/ui-verification.json
results/observability-demo/current-demo.json
NT531 - Internet Performance, QoS and Cloud-Native Metrics.pdf, trang PDF 31, 34, 39

## Slide 13
Lựa chọn mạng và phạm vi kết luận
13
Khía cạnh | Peering | TGW
RTT đã đo | Thấp hơn ở cả 5 block | Cao hơn trung bình 0,3119 ms
Bốn VPC full mesh | 6 kết nối cặp | 1 hub, 4 attachment
Quản trị topology | Quản lý theo cặp | Định tuyến tại hub
Ở 800 rps, thiếu slots làm deadline thấp ở cả hai mode.
Tăng khả năng phục vụ cải thiện rõ trong workload đã thử.
Ưu điểm topology theo tài liệu AWS. Chưa lượng hóa công sức quản trị hoặc chứng minh giới hạn AWS.
Notes: Thời lượng gợi ý: 55 giây.
Hai phương án có ưu điểm ở những khía cạnh khác nhau. Trong phép đo của nhóm, Peering có RTT thấp hơn. Với topology cần kết nối nhiều VPC, TGW cung cấp hub và quản lý định tuyến tập trung, nhưng nhóm chưa đo công sức quản trị để lượng hóa lợi ích đó. Với bốn VPC, Peering full mesh cần sáu kết nối, TGW cần bốn attachment. Kết quả ứng dụng cho thấy ở tám trăm rps, đổi đường mạng vẫn không giải quyết deadline thấp khi worker có tám slots. Tăng khả năng phục vụ mới tạo cải thiện lớn trong workload này. Kết luận có cấu hình và điều kiện rõ ràng, không suy thành một phương án thắng mọi hệ thống.
Nguồn:
docs/35-pham-vi-rut-gon-va-ket-luan.md
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html

## Slide 14
Kết luận và minh chứng demo
14
Peering có RTT thấp hơn
trong cấu hình đã đo
Chất lượng ứng dụng còn phụ thuộc
khả năng phục vụ và thời gian chờ
Minh chứng: raw và route proof, bảng kết quả, log Little, trace Grafana.
Demo trực tiếp hoặc video dùng dữ liệu lịch sử có nhãn rõ ràng.
github.com/Jonnysilverfang/NT531 · nhánh minh-work
Notes: Thời lượng gợi ý: 35 giây.
Đóng góp của nhóm là một quy trình so sánh trên cùng hạ tầng, có can thiệp slots để làm rõ điểm nghẽn ứng dụng, và có log hàng đợi kiểm tra bằng Little. Raw, code, số liệu tổng hợp và các bước demo đã lưu trong repository. Trong video, nhóm sẽ cho thấy bốn máy, route hoặc kết quả đo đã lưu, rồi mở một trace trên Grafana. Dữ liệu lịch sử được ghi rõ là kết quả đã đo. Nhóm không cần đo lại toàn bộ chỉ để quay màn hình. Em cảm ơn thầy và xin nhận câu hỏi.
Nguồn:
docs/34-bao-cao-tong-hop.md
docs/37-quay-video-va-grafana.md
https://github.com/Jonnysilverfang/NT531/tree/minh-work

## Slide 15
Phụ lục · TCP và fan-in lịch sử
15
Bộ đo lịch sử | Peering | TGW
RTT mạng rảnh (ms) | 0,208 | 0,563
TCP 1 luồng nhận (Gbps) | 4,783 | 4,608
Tổng fan-in xấp xỉ (Gbps) | 11,611 | 11,591
Hai cặp độc lập: A–B và C–D.
Fan-in: A, C, D cùng gửi về B.
Bộ đếm ENA: đối chiếu chênh trước và sau.
Mỗi bộ 5 lượt, cohort lịch sử riêng. Tổng fan-in là xấp xỉ từ trung bình luồng, không đo capacity TGW.
Notes: Phụ lục, chỉ mở khi cần.
Nếu thầy hỏi phần TCP: mỗi bộ lịch sử có năm lượt. TCP một luồng phía nhận trung bình khoảng bốn phẩy bảy tám ba Gbps qua Peering và bốn phẩy sáu không tám qua TGW. Tổng fan-in ba nguồn về B khoảng mười một phẩy sáu một một và mười một phẩy năm chín một Gbps, là tổng xấp xỉ các trung bình luồng. Hai cặp độc lập dùng để quan sát tổng hoạt động đồng thời, không tạo chung một receiver. Fan-in dùng chung B nên phù hợp hơn để xem chia sẻ endpoint. Bộ đếm ENA phải đọc chênh trước và sau, không đọc giá trị tích lũy thành số lỗi của một lượt. Không gộp cohort lịch sử này vào đợt RTT mới.
Nguồn:
results/analysis/report-metrics.json
results/analysis/fanin-common-window-audit.json

## Slide 16
Phụ lục · Đủ 8 điều kiện ứng dụng
16
Mạng | Slots | rps | Đúng hạn / lịch | P95 từng block (ms)
Peering | 8 | 600 | 27.000 / 27.000 | 12,109–12,684
Peering | 16 | 600 | 27.000 / 27.000 | 12,085–12,699
TGW | 8 | 600 | 27.000 / 27.000 | 12,879–13,146
TGW | 16 | 600 | 27.000 / 27.000 | 12,981–13,243
Peering | 8 | 800 | 1.096 / 36.000 | 1.350,096–1.499,226
Peering | 16 | 800 | 36.000 / 36.000 | 12,651–12,698
TGW | 8 | 800 | 1.178 / 36.000 | 1.225,784–1.327,874
TGW | 16 | 800 | 36.000 / 36.000 | 12,875–13,248
3 block. Tổng 252.000 request theo lịch. Không lỗi HTTP/JSON quan sát. P95 min–max, không phải CI.
Notes: Phụ lục, chỉ mở khi cần.
Bảng có đầy đủ hai mode, hai mức slots và hai mức tải. Sáu trăm rps có hai mươi bảy nghìn yêu cầu mỗi điều kiện qua ba block. Tám trăm rps có ba mươi sáu nghìn. Tổng tất cả điều kiện là hai trăm năm mươi hai nghìn yêu cầu theo lịch. Không có lỗi HTTP/JSON được ghi nhận, nhưng nhiều yêu cầu ở tám slots, tám trăm rps hoàn thành quá deadline. Số request lớn không biến thành số block độc lập lớn. Đơn vị lặp để so sánh điều kiện vẫn là block.
Nguồn:
results/analysis/reduced-study-summary.json

## Slide 17
Phụ lục · Câu hỏi thường gặp
17
Câu hỏi | Câu trả lời ngắn
Nhiều request có đủ kiểm định? | Request cùng phiên có thể phụ thuộc. Đơn vị lặp là block.
100% đúng hạn nghĩa là chắc chắn? | 100% trong cửa sổ đã đo.
Little cần traffic Poisson? | Cohort hữu hạn đầy đủ không cần giả định Poisson.
Đã chứng minh giới hạn TGW? | Quan sát end-to-end và hàng đợi ứng dụng.
Dashboard CPU trống? | Hostmetrics EC2 chưa bật. CPU từ mpstat.
5 block RTT, 3 block ứng dụng. Kế hoạch xác nhận 16 block đã rút gọn vì ngân sách.
Notes: Phụ lục, chỉ mở khi cần.
Nếu hỏi vì sao không kiểm định với hàng trăm nghìn request: các request cùng một phiên chia sẻ tài nguyên và phụ thuộc nhau, nên không coi tất cả là lần lặp độc lập. Nếu hỏi một trăm phần trăm đúng hạn có chắc chắn không: đó là tần suất trong cửa sổ đã quan sát. Nếu hỏi Little có chứng minh hệ thống Poisson không: không, quan hệ hữu hạn của cohort đầy đủ không cần giả định đó. Nếu hỏi có chứng minh giới hạn TGW không: không, nhóm chỉ quan sát hiệu năng end-to-end và hàng đợi ứng dụng. Nếu hỏi Grafana CPU: hostmetrics EC2 chưa triển khai, CPU nghiên cứu lấy từ mpstat, không diễn giải dashboard trống thành CPU bằng không.
Nguồn:
docs/35-pham-vi-rut-gon-va-ket-luan.md
docs/36-cong-thuc-bam-bai-giang.md
docs/37-quay-video-va-grafana.md

## Slide 18
Phụ lục · Nguồn và liên hệ bài giảng
18
Bài giảng NT531
Arrival Processes and Queuing Systems
Trang PDF 3, 62–66: tải danh nghĩa, Little và concurrency.
Internet Performance, QoS and Cloud-Native Metrics
Trang PDF 4, 26, 31, 34, 39, 41–42: RTT, SLI, trace, phân vị.
Tài liệu AWS và dữ liệu nhóm
AWS VPC Peering, AWS Transit Gateway (tài liệu chính thức).
Repository: raw, protocols, analysis, queue audit và hướng dẫn demo.
URL và đường dẫn nguồn trong Notes từng slide. Nhóm khai AI Usage và phân công theo thực tế.
Notes: Phụ lục, chỉ mở khi cần.
Nguồn chính gồm hai bài giảng giảng viên cung cấp, tài liệu chính thức AWS và raw do nhóm thu. Little liên hệ trang PDF sáu mươi hai đến sáu mươi sáu của bài Arrival Processes. SLI, trace và phân vị liên hệ bài Internet Performance tại các trang được ghi trên slide. Thuật toán nearest rank là lựa chọn triển khai của nhóm. Nhóm chưa có slide Xác suất thống kê UIT để tự gán chương học cho các kiểm định nâng cao. Phần AI hỗ trợ và phân công thực tế cần nhóm khai đúng yêu cầu môn học.
Nguồn:
docs/36-cong-thuc-bam-bai-giang.md
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html
https://github.com/Jonnysilverfang/NT531/tree/minh-work